# Несколько советов по монтажу на автомобили ВАЗ

# Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, Лада Самара 2

# Как показывает практика, цвета проводов часто не совпадают на схемах с реальными цветами, поэтому учтите это обстоятельство при монтаже «Автомата DRL». Лучше все проверить тестером или пробником.

# Иногда даже опытные электрики забывают про необходимость отключения Ближ.Света при включении Дальн.Света и при установке автомата DRL ошибочно подключают «синий» провод «Автомата DRL» непосредственно к обмотке реле (контакт 56b переключателя света), это категорически недопустимо, поскольку в этом случае при включении дальнего света (ДС), ближний свет не отключиться. Чем это чревато можно прочитать в разделе FAQ в конце п.1

# Правильно подключать к контакту 56.

# После монтажа проверьте, чтобы БС и ДС одновременно не горели.

# Схемы заимствованы с сайта vazclub.com

# Схемы головного освещения Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, Лада Самара 2

Схема включения фар и противотуманного света: 1 – блок-фары; 2 – монтажный блок; 3 – переключатель света фар; 4 – выключатель зажигания; 5 – переключатель наружного освещения (фрагмент); 6 – лампы противотуманного света во внутренних задних фонарях; 7 – выключатель противотуманного света с контрольной лампой включения; 8 – контрольная лампа дальнего света фар в комбинации приборов; К8 – реле включения дальнего света фар; К9 – реле включения ближнего света фар; А — порядок условной нумерации штекеров в колодке блок-фары; В — к источникам питания

Схема включения фар ваз 2113, ваз 2114, ваз 2115. Дальний и ближний свет фар включается с помощью вспомогательных реле К8 и К9. Управляющее напряжение на обмотки реле подается от переключателя 3 света фар, если нажата правая клавиша переключателя 5 наружного освещения.
Независимо от положения клавиш переключателя 5 можно кратковременно включать дальний свет фар, оттягивая на себя рычаг переключателя 3 света фар. При этом напряжение к контакту "30" переключателя 3 подается от контакта "30" выключателя 4 зажигания

## ВАЗ 2104, 2105, 2107

# Схемы головного освещения  Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, Лада Жигули, Классика

# Для этих моделей отличия от переднеприводных, только в нумерации контактов разъемов и цветах проводов

Схема включения фар и противотуманного света в задних фонарях ваз 2107: 1 — блок-фары; 2 — монтажный блок ваз 2104; 3 — переключатель света фар в трехрычажном переключателе; 4 — переключатель наружного освещения; 5 — выключатель заднего противотуманного света; 6 — задние фонари;
7 — предохранитель цепи заднего противотуманного света; 8 — контрольная лампа противотуманного света, расположенная в блоке контрольных ламп;
9 — контрольная лампа дальнего света фар, расположенная в спидометре; 10 — выключатель зажигания; Р5 — реле включения дальнего света фар; Р6 — реле включения ближнего света фар. А — вид на штекерный разъем блок-фары: 1 — штекер ближнего света; 2 — штекер дальнего света; 3 — штекер массы; 4 — штекер габаритного света ваз 2104; Б — к клемме "30" генератора. В – выводы печатной платы заднего фонаря (нумерация выводов от края платы): 1 — на массу; 2 — к лампе стоп-сигнала; 3 — к лампе габаритного света; 4 — к лампе противотуманного света; 5 — к лампе света заднего хода; 6 — к лампе указателя поворота